L'alfabeto Fonetico Internazionale

L'alfabeto fonetico internazionale é di origine militare e risale alla seconda guerra mondiale. Serve per comunicare con esattezza nomi, luoghi e messaggi senza incorrere in errori dovuti alla scarsa comprensibilità dell'emittente; effettuando lo spelling con questo codice non rischierete mai di non farvi capire: sarà utilissimo per i DX.

| A | ALPHA | N | NOMEMBER |
| --- | --- | --- | --- |
| B | BRAVO | O | OSCAR |
| C | CHIARLIE | P | PAPA |
| D | DELTA | Q | QUEBEC |
| E | ECHO | R | ROMEO |
| F | FOXTROT | S | SIERRA |
| G | GOLF | T | TANGO |
| H | HOTEL | U | UNIFORM |
| I | INDIA | V | VICTOR |
| J | JULIETTE | W | WHISKEY |
| K | KILO | X | XRAY |
| L | LIMA | Y | YANKEE |
| M | MIKE | Z | ZULU |

1

I CODICI PER I RAPPORTI D'ASCOLTO

Per semplicità, i rapporti d'ascolto vengono compilati usando lettere, numeri e sigle particolari, basati su speciali codici internazionali. CODICE SINFO E' il codice internazionale più usato per compilare i rapporti di ascolto per le stazioni di radiodiffusione.

| S | I | N | F | O |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forza del segnale Signal Strength | Interferenza Interference | Rumore Noise | Evanescenza Fading | Risultato generale Overall merit |
| 5 | Eccellente Excellent | Nulla Nil | Nullo Nil | Nullo Nil | Eccellente Excellent |
| 4 | Forte Good | Leggera Slight | Leggero Slight | Leggera Slight | Buono Good |
| 3 | Debole Fair | Moderata Moderate | Moderato Moderate | Moderato Moderate | Discreto Fair |
| 2 | Molto deb. Poor | Forte Severe | Forte Severe | Forte Severe | Cattivo Poor |
| 1 | Appena udibile Barelly audible | Fortissima Extreme | Fortissimo Extreme | Fortissimo Extreme | Non usabile Unusable |

2

Esiste anche un codice ristretto noto con il nome di CODICE SIO il quale utilizza soltanto i tre gruppi del codice SINFO corrispondenti alle lettere S.I.O. Per le emissioni radiofoniche spesso si usa anche il seguente codice ad una sola unità:

| R 0 | Modulazione non udibile, onda portante udibile Modulation inaudible, but carrier audible |
| --- | --- |
| R 1 | Modulazione udibile ma non intelligibile Modulation audible, but unintelligible |
| R 2 | Modulazione appena intelligibile Modulation just intelligible |
| R 3 | Modulazione facilmente intelligibile Modulation easily intelligible |
| R 4 | Ricezione buona Good reception |
| R 5 | Ricezzione eccellente Excellent reception |
| CODICE RAFISBEMQO Anche questo codice è usato per dare un rapporto completo, anche se sintetico, sull'ascolto di una emissione radiofonica. Oggi è superato dal SINFO, molto più semplicemente. |
| R Intensità | A Fading | F Fading |
| 1 | Appena udibile Balery audible | Profondità leggerissima Very slight | Frequenza molto lenta Very slow |
| 2 | Debole Weak | Leggera Slight | Lenta Slow |
| 3 | Discreta Fair | Moderata Moderate | Moderata Moderate |
| 4 | Buona Good | Profonda Deep | Rapida Fast |
| 5 | Fortissima Very strong | Fino a sparire To inaudibility | Molto rapida Very fast |
| 6 | - | - | Musicale Audio |

3

|  | I Interferenze | S Atmosferici | B Rumore di Fondo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Nessuna Nil | Nessuno Nil | Nullo Nil |  |
| 1 | Debolissime Very weak | Debolissimi Very weak | Bassissimo Very low | 40 DB |
| 2 | Deboli Weak | Deboli Weak | Basso Low | 30 DB |
| 3 | Moderate Moderate | Moderati Moderate | Moderato Moderate | 20 DB |
| 4 | Forti Strong | Forti Strong | Alto High | 10 DB |
| 5 | Molti forti Very strong | Molti forti Very strong | Molto alto Very high | 0 DB |

| E Rumore del trasmettitore | M Modulazione profondità | Q Modulazione qualità | O Risultato generale |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Nullo Nil | Nulla Nil | - | - |
| 1 | Bassissimo Very low | Molto bassa Very low | Pessima Very poor | Pessimo Very poor |
| 2 | Basso Low | Bassa Low | Cattiva Poor | Cattivo Poor |
| 3 | Moderato Moderate | Discreta Fair | Discreto Fair | Passabile Passable |
| 4 | Forte Strong | Buona Good | Buona Good | Buono Good |
| 5 | Molto forte Very strong | Alta High | Eccellente Excellent | Eccellente Excellent |
| 6 | - | Sovramodulata Over-modulated | - | - |

In questo codice il gruppo di lettere ZAN significa che la stazione emittente

non è stata udita.

4

CODICE RST

Altro codice usato dai radioamatori.

|  | R Leggibilità Readability | App S Forza dei segnali Signal strenght | T Portante Carrier |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Non leggibile Unreadable | Appena percettibili Barely perceptible | Estremamente rozzo, fischiante Extremely rough, hissing note |
| 2 | Leggibile saltuariamente Barely readable | Debolissimi Very weak signals | Pessima nota con c.a. senza traccia di musicalità Very rough a.c. note no trace of musicality |
| 3 | Leggibile con difficoltà Readable with difficulty | Deboli Weak signals | Tonalità c.a. piuttosto rozza, moderatamente musicale Rough low-pitched a.c. note, slighty musical |
| 4 | Leggibile senza difficoltà Readable with pratically no difficulty | Discreti Fair signals | Tonalità piuttosto rozza, moderatamente musicale Rather rough a.c. note, moderately musical |
| 5 | Perfettamente leggibile Perfectly readable | Discretamente buoni Fairly goog signals | Tonalità modulata musicalmente Musicaly-motulated note |
| 6 | - | Buoni Good signals | Nota modulata con deboli tracce di c.a. Modulated note, slight trace of whistle |
| 7 | - | Segnali moderatamente forti Moderately strong signals | Tonalità quasi c.c., quasi costante Near dc note, smooth ripple |
| 8 | - | Segnali forti Strong signals | Tonalità c.c. buona, variazioni leggerissime Good dc note, just a trace of ripple |
| 9 | - | Segnali fortissimi Very strong signals | Tonalità purissima Purest dc note |

5

CODICE Q

E' un codice usato in telegrafia, ma soprattutto dai radioamatori e dai

Dxer che hanno fatto proprio adattandolo alle loro esigenze

| QSA 1 | Appena percepibile Barely perceptible | QRK 1 | Illeggibile Unreadable |
| --- | --- | --- | --- |
| QSA 2 | Segnali debolissimi Very weak signals | QRK 2 | Leggibile saltuariamente Barely readable |
| QSA 3 | Segnali deboli Weak signals | QRK 3 | Leggibile con difficoltà Readable with difficulty |
| QSA 4 | Segnali buoni Good signals | QRK 4 | Leggibile Readable |
| QSA 5 | Segnali forti Strong signals | QRK 5 | Perfettamente leggibile Perfectly readable |

Le principali abbreviazioni usate in questo codice sono le seguenti:

| QRA | Nome della stazione |
| --- | --- |
| QRB | Distanza fra le stazioni |
| QRG | Frequenza esatta |
| QRK | Intensità dei segnali |
| QRM | Disturbi atmosferici |
| QRN | Disturbi industriali |
| QRT | Sospensione della trasmissione |
| QRX | Momentanea sospensione della trasmissione |
| QRZ | Chiamato da………. su KHz………. |
| QSA | Forza dei segnali |
| QSB | Variazione della forza del segnale |
| QSD | Manipolazione difettosa |
| QSL | Cartolina conferma collegamento |
| QSO | Collegamento con altra stazione |
| QSY | Spostamento di frequenza |
| QTC | Informazione da trasmettere |
| QTH | Località dalla quale si trasmette |
| QTR | Ora esatta |
| QUA | Richieste di notizie di una stazione. |

Ai gruppi di lettere QRN, relativo alle interferenze, e QRM, relativo

ai disturbi atmosferici, si può far seguire una delle seguenti lettere con il significato di:

| N | = Nessuno |
| --- | --- |
| X | = Deboli |
| XX | = Forti |
| XXX | = Fortissimi |

6

VOCABOLARIO CB

I modi di dire dei CB sono numerosissimi, fantasiosi e spesso diversi da zona a zona. Qui sono raccolti alcuni dei più usati, senza peraltro alcuna pretesa di completezza.

| A Abate Faria Operatore CB uso agli scherzi, ai raggiri piacevoli e gioiosi. Aereo Antenna. A.I.R. Associazione Italiana Radioascoltatori (l'associazione degli ascoltatori BCL- SWL). Altura Essere in..: trovarsi in montagna o collina. Americano Operatore estroverso. Andare in 144 (o in 2 metri) orizzontali Andare a letto, coricarsi, trae origine dal fatto che la frequenza di 144 MHz corrisponde a una lunghezza d'onda di 2 m., e il letto dove ci si corica misura circa 2 metri. Antenna spezzata Provvedimento giudiziario; CB non in regola con la legge; sequestro del baracchino. A.R.I. Associazione Radioamatori Italiana: l'associazione dei Radioamatori (non dei CB). Aria Essere in…..: essere in trasmissione. Ascoltone Chi ascolta senza conversare. Attimo di bianco Attendere un pò prima di trasmettere per dar modo ad altri di poter intervenire al QSO. B Bagnare Parola con doppio significato, può voler dire buggerare, ma anche bere alla salute di un nuovo CB o di una nuova apparecchiatura di recente impiego, quindi brindare; il corretto significato viene dato dalla logica del discorso. Bailamme Confusione. Baracchino Apparecchio ricetrasmettitore usato dai CB. Baraccamento Stazione trasmittente, antenna, baracchino, alimentatore, ecc. | Baraccone Grosso ricetrasmettitore a valvole. Barra fissa Luogo fisso di trasmissione. Barra gigante Pulman, autobus. Barra mobile Mezzo mobile, auto o altro, su cui è installato il baracchino. Barra nautica Barca, nave, motoscafo, ecc. Bassa Fare una…..: telefonata, telefonare. Bianco Fare….., stare in…..: stare in silenzio radio; lasciare in…..: non far partecipare alla conversazione via radio-far stare in silenzio. Biberon elettronico Microfono. Birra Termine usato come sinonimo potenza, Watt. Biscia Scherzo. Break (si pronuncia brek) Si usa per intervenire a un QSO già avviato da altri amici. Buca (o bidone) Termine generico per definire quando si sta per immettersi in una galleria, qualunque scherzo eseguito in frequenza (27 MHz). Buco luminoso Televisore. Busso Gergale per lo più emiliano, ma in via di diffusione generalizzata; va inteso come lode dell'intensità di campo generata dal corrispondente. Busso please Il medesimo significato di Break, richiesta di entrare in QSO. C Cambio K o anche KK: cedo la parola ad altri, invito a trasmettere (passo e cambio in genere non sono usati dai CB). Camice bianco Dottore, infermiere. Capoccia Sulla…..; sul tetto. Caretera Strada. Carica Carica batteria, pasto, mangiare in generale. |
| --- | --- |

7

| Carica liquida o elettrolitica Bere. Carica pupille Andare a dormire. Carica solida Mangiare. Cemento Nel…..: in casa. Centoquarantaquattro (144) Verticale: incontro tra due o più persone (amici della frequenza): orizzontale: andarsene a dormire. Chiudere il portone Chiudere il giro con tutti i partecipanti del QSO, chiude il portone chi modula per ultimo. Ciabatta Amplificatore di potenza. Cinquanta (50) Moglie Cinquantuno (51) Auguri. Cicutare Conversare via CB. Cioccapiatti Operatore eccessivamente carnascialesco. Cioccare, cioccato Significa rompere, rovinare; rotto, fuori uso. Controllo Dare un….: dire a quanti S (Santiago) e con che R (Radio) arriva un segnale. Coordinate Chiedere o dare le..: dati riguardanti l'abitazione o la posizione di trasmissione. Coperto Essere…..: avere la ricezione disturbata o addirittura resa non intellegibile. Copiare Ascoltare, collegare, parlare in frequenza, comprendere ( esempio, ti ho copiato al milione per milione). CQ Chiamata generale: in alcune regioni si usa per inserirsi in una ruota (esempio, CQ canale 15 da TRENTO la stazione MARIO desidera trasmettere con qualcuno sul canale 15). D Dare le pacche Superare qualcuno in abilità radiantistica. Dieci (10) Dall'Americano (poco usato) stiamo tutti bene. Ditaa negli occhi e calci negli stinchi Scherzosa effusione usata al posto dei saluti convenzionali. E Elettrolitico Di solito è un "litro di quel buono", ma potrebbe trattarsi anche di un condensatore elettrolitico. F Far fare anticamera Alla lettera, far attendere, a torto o a ragione, un amico che da tempo "brekka" per andare in QSO. | Fare quessegreca Spostarsi di frequenza, di canale, di località o di QTH. Fare un giro per i canali Esplorare la gamma, sintonizzare uno alla volta tutti i canali per poter allacciare un QSO. Fir-CB Federazione Italiana Ricetrasmissioni nella Citizen's Band. La federazione che unisce la maggior parte delle Associazioni CB in Italia. Frequenza Essere in…..: essere in trasmissione. G Gasato Dicesi di operatore CB che al microfono si distacca dalla propria personalità. Giro L'insieme dei componenti del QSO, la cerchia degli amici. Grande caretera Autostrada. Grande H Ospedale. Grandi croci Cimitero. Grande stagno Lago. Gringhellino/a Figlio, figlia, bambino, bambina. Gringhello/a Fratello, sorella. Gringhellone/a Padre, madre, marito, moglie. H HI Esclamazione in generale - risata - per ridere I IH Contrario di HI, stato d'animo particolarmente angosciato. Imbarcare Trascinare qualcuno in uno scherzo. Infognato Termine allegorico che significa handicappato per trasmettere. K K Ok; ho capito, va bene. K o KK Invito a trasmettere. KM Kilometri. L Luci blu Polizia. Lucignolo Automobile addetta al servizio di Polizia; discende da linea diretta da "Luce Blu". M Mast L'operatore che rimane sempre su un canale; che ha una netta preferenza per un canale. Mattone, mattoncino Ricetrasmettitore portatile,Walkie-Talkie. |
| --- | --- |

8

| Matusa Persona anziana. Mayday Equivalente in fonia al SOS telegrafico, richiesta di aiuto, a precedenza assoluta su tutte le chiamate in frequenza. Chi la dovesse ricevere ha l'obbligo di porsi immediatamente a disposizione di chi la invoca nonché di darne tempestiva notizia alle Autorità e organizzazioni competenti (inutile aggiungere se per scherzo ). Michelina/o Microfono. Micro Microfono. Micropanico Sentirsi impacciati nel trasmettere, tipico nel neo CB. Mike Microfono (si pronuncia maik). Million par million Ottimamente, moltissimo. Mobile Barra mobile. Modulare Parlare via radio. Modulazione Voce: timbro di voce. Monna Lisa Fanciulla timida che non sa esprimersi al microfono. Mora Operatore CB che irradia i segnali con l'antenna comunemente definita "frusta". N Nada de nada Niente. Negativo No, non ho capito, le cose non stanno così, non è vero. Novantanove (99) Concentrazione di parolacce, le più condannabili e irripetibili; non abbusarne. Numero di bassa Numero telefonico. O OK Ricevuto, va bene. OM Radioamatore, non CB (da Old Man: vecchio uomo). Ombrellino Avere un….. sulla capoccia; in genere antenna GP sul tetto. Ottantacinque (85) Riunione di vecchi amici della frequenza, amanti del buon whisky e desiderosi di farsi una bevuta. Ottantotto (88) Abbracci e baci affettuosissimi rivolto alle donne. P Pacchetto Scherzo. Pagare la birra Chiedere scusa per una mancanza, per una scorrettezza, è puramente simbolico, non obbliga necessariamente a procedere in merito. | Parcheggio Sosta in attesa di entrare in un QSO (stare in…..). Parrucca parruccone Uscire con..: trasmettere con un nominativo falso. Passo Cedere la parola ad altri (poco usato). Peloso Animale domestico (cane o gatto). Ping pong QSO a due persone. Plug Bocchettone d'antenna. Portantaro Individuo che si diletta a mettere le portanti tra le ruote (in frequenza). Punto nero Punto di incontro tra CB, OM. Q Q Codice (v. oltre). QRA familiare Nucleo familiare o sinonimo di QTH (abitazione, casa). QRM trabaco Disturbi causati dal lavoro, doversi assentare per lavoro. QRT SK Si legge "querreti esse kappa" sta a indicare un QRT definitivo. QTH lavorativo Sta a indicare non il luogo di abitazione, ma il luogo dove si lavora. Quattro elementi Automobile per il fatto che ha quattro ruote. Quattro ruote Automobile. Querreccatore/Sblaterone CB che occupa più canali contemporaneamente con la propria emissione (offensivo). Querremato Disagio in frequenza (in trasmissione o in ricezzione) per cause naturali o di affollamento nella gamma; sovraccarico di lavoro o di preoccupazioni - malattia. R R Intelliggibilità e comprensibilità radio in ricezione: si determina approssimativamente a orecchio numerando da 1 a 5. R 1 Modulazione scarsissima e incomprensibile. R 2 Modulazione scarsa. R 3 Modulazione sufficiente. R 4 Modulazione buona. R 5 Modulazione ottima. R Ricevuto. Radio Indice di comprensibilità (lo stesso che R). Resistenza ohmica "Costo in €uro", dove ogni ohm vale 1 centesimo di €uro, ad esempio se un'antenna ha una resistenza ohmica di 24 k Ω significa che costa 24.00 €uro. |
| --- | --- |

9

| Ringo Tipo di antenna. Roger OK; ricevuto, va bene. Rompere i quarzi Volgare eufemismo, sta "rompere le scatole". Rosmetrare Misurare le onde stazionarie di un'antenna per tentare la giusta taratura. Rubinetto Canale. Ruota Conversazione sostenuta a turno da diversi CB - gruppo di partecipanti alla conversazione (QSO). S S Intensità dei segnali ricevuti sulla scala dell'.S'-Meter. 1-2 molto debole 3-4 debole 5-6 discreto 7-8 forte 9 molto forte. Santiago Intensità del segnale ricevuto (lo stesso che S). Santone CB "in aria" da molti anni noto per correttezza, competenza, ecc. Sblaterare Invadere i canali adiacenti a quello in cui si trasmette, disturbandoli. Scarpa (scarpetta, scarpone) Amplificatore lineare (di piccola, media, grande potenza. Schiacciare la portante Andare in trasmissione. Scrocca CB dotato di bella voce e di scarsa avvenenza fisica. Selvatico Insofferente della disciplina, applicato a operatori che non rispettano le comuni regole del comportamento. Serpe Chi trasmette musica sui canali; chi registra e ritrasmette CQ- Break altrui. Settantatré Saluti. Sifone Termine alternativo che equivale a "ponte". Sinecura Operatrice CB che preferisce rimanere sempre all'ascolto. Sindacato Vale per ruota. Smiter/S-Meter Strumento misuratore della intensità dei segnali ricevuti (v. S). Sovramodulare Termine molto improprio usato al posto del correttissimo eterodinare, dicesi che uno ha sovramodulato quando ha parlato un altro, cioè che ha modulato "sopra". | Spattero Sblattero Dall'inglese "spallter" interferenza di un baracchino, o baracco, che sintonizzato su una frequenza, provoca, per eccessiva potenza modulazione, o difetti vari, interferenze su frequenze adiacenti. La ricezione di sblatteri può dipendere anche dall'apparato ricevente (poco selettivo). Spassolare Girare sui vari canali. Spelling Fare lo…..: indicare una dopo l'altra le lettere che formano una parola, usando l'alfabeto fonetico (vedi pagina 1). Spira Età, anni (15 spire = 15 anni). Stagno Lago. Stazionarie Onde…..: quando il Rapporto Onde Stazionarie (il ROS) è alto, c'è pericolo che il baracchino si bruci - ho le stazionarie alte: ho un ROS elevato. Superstation Stazione ricetrasmittente potente. T Tarare Accordare, sintonizzare, allineare. Tirar su la manetta Aumentare la tensione al baracchino per spremere più "birra". Togliere la scossa Spegnere la stazione, togliere corrente. Trabacare Lavorare - trabaco: lavoro. Tubo - tubo luminoso Televisore. TVI Fare TVI: interferenze televisive, (pronuncia tivuai). V Valvolone Fiasco, bottiglia di vino o altra bevanda. Venticinque (25) Fidanzata. Verticale In…..: vedersi di persona - incontro, trovarsi. Vieni avanti Sei libero di trasmettere, benvenuto al QSO, ora tocca a te. Victor Restare in…..: restare in ascolto. Vitamine Avere più…..: potenza superiore ai normali 5 Watt. W Whisky Watt (pronuncia uiski). X Xyl Signora - moglie (pronuncia ecs uai el). Y YI Signorina, fidanzata, ragazza (pronuncia: uai el)). Z Zorro CB, parolaio, verboso, prolisso. |
| --- | --- |

10

VARIANTE DEL GERGO CB AD OPERA DEI CAMIONISTI

| A Attenti alle cristallerie "Sta ben attento a non avere incidenti". B Barra pesante E' il gigante della strada, l'automezzo di grandi dimensioni. BM o Barra mobile Indica la vera nemica dei camionisti. Buon trabaco Il saluto più comune, significa "buon lavoro". C Canale Nove Serve per la comunicazione di emergenza, quando c'è un incidente o una richiesta di soccorso. Le conversazioni normali avvengono sul canale 5. Conoscersi in verticale Il desiderio comune di incontrarsi di persona. G Gemelli Le pattuglie della Guardia di Finanza. Grande carrettiera L'autostrada. Gringhella Viene chiamata così la ragazza, soprattutto quella che fa l'autostop. Gringhelle senza mutande Alt a slanci di fantasia. Sono le mucche che viaggiano nei carri bestiame. I Il CB con le vitamine E' la ricetrasmittente potenziata e fuorilegge. L La venticinque (25) La fidanzata La cinquanta (50) La moglie, vale a dire la metà dell'autista che, modestia a parte, è considerato 100. La settantacinque (75) L'amante, che dunque vale una volta e mezzo la consorte legittima. | P Pettinatevi, fotografia gratuita al kilometro…. Questa segnalazione mette in guardia contro la presenza di multanova o dell'autovelox, gli strumenti con cui la polizia stradale colpisce per gli eccessi di velocità. Piedi neri Sono i Carabinieri. Puffi o Puffetti Sono gli agenti della stradale, fino a qualche tempo fa "Luci blù" o Lucciole". Q Quelli delle bugie Gli automezzi adibiti al trasporto dei quotidiani. R Ricaricare le pupille Fermarsi per fare un sonnellino. U Una carica liquida Il caffè ristoratore sorseggiato al grill durante una sosta del viaggio. V Vengo da 06 - 02, ecc. Vuole dire che l'autista e partito da Roma o Milano e così via per tutti i codici telefonici. |
| --- | --- |

11

Gli americani usano, oltre a un loro gergo tutto particolare, anche una serie di codici più o meno significativi. Uno dei più interessanti è basato sulla cifra 10 seguita da un gruppo di 1, 2 o tre altre cifre. Eccone un adattamento.

| 10- 1 | Ricevo male | 10- 34 | Sono in difficoltà, ho bisogno di aiuto |
| --- | --- | --- | --- |
| 10- 2 | Ricevo bene | 10- 36 | Sono esattamente le ore….. |
| 10- 3 | Smetto di trasmettere | 10- 37 | Necessita nave recupero a….. |
| 10- 4 | OK messaggio ricevuto | 10- 38 | Necessita ambulanza a….. |
| 10- 5 | Riferisci a….. | 10- 39 | Ho inoltrato il tuo messaggio |
| 10- 6 | Attualmente sono occupato | 10- 41 | Sintonizzati sul canale….. |
| 10- 7 | Fuori servizio | 10- 42 | E' successo un incidente automobilistico a….. |
| 10- 8 | In servizio; pronto alla chiamata | 10- 43 | Mi tolgo dal traffico (automobilistico) |
| 10- 9 | Ripeti | 10- 44 | Ho un messaggio per te |
| 10- 10 | Ho terminato la trasmissione | 10- 50 | Break sul canale |
| 10- 11 | Parli troppo in fretta | 10- 60 | Che numero ha questo messaggio? |
| 10- 12 | E' presente pubblico | 10- 62 | Non ti copio, telefona |
| 10- 13 | Condizione atmosferiche e di viabilità avverse | 10- 63 | Non diretto a….. |
| 10- 14 | Ora esatta | 10- 64 | Non chiaro |
| 10- 15 | Vediamoci in….. alle….. | 10- 65 | Aspetto l'ultimo messaggio |
| 10- 16 | Ho visto; sono in possesso | 10- 66 | Cancella |
| 10- 17 | Affari urgenti | 10- 67 | A tutte le stazioni |
| 10- 18 | C'è qualcosa per me? | 10- 68 | Ripeto il messaggio |
| 10- 19 | Nulla di nuovo; rientra | 10- 70 | Nessun messaggio |
| 10- 20 | Mi trovo….. | 10- 77 | Non ho perso contatto |
| 10- 21 | Chiama per telefono | 10- 81 | Prenota una camera per….. |
| 10- 22 | Non tenere conto | 10- 84 | Il numero di telefono é….. |
| 10- 23 | Sono in ascolto | 10- 85 | Il mio indirizzo é….. |
| 10- 24 | Missione compiuta | 10- 91 | Premi il pulsante del micro |
| 10- 25 | Incontrati con….. | 10- 92 | Troppo forte, allontana il micro dalla bocca |
| 10- 26 | Non tenere conto dell'ultima comunicazione | 10- 93 | Controllo della frequenza |
| 10- 27 | Mi trasferisco sul canale….. | 10- 94 | Trasmetti una lunga serie di numeri |
| 10- 28 | Temporaneamente fuori servizio | 10- 95 | Trasmetti per 5 secondi la sola portante |
| 10- 29 | Torno in servizio | 10- 99 | Missione compiuta, tutto a posto |
| 10- 30 | Non conforme ai regolamenti | 10-100 | Interrompo per riposarmi |
| 10- 33 | Traffico di emergenza da questa stazione | 10-200 | Serve la polizia al….. . |

Sempre valido è poi il cosiddetto "codice Q", nato in telegrafia ma fatto proprio e adattato soprattutto dai radioamatori e dai Dxer, come dimostra il suo impiego mescolato con molte altre abbreviazioni elencate prima che, a rigore, non fanno però parte del codice (per questo codice vedi l'appendice " I codici per i rapporti d'ascolto").

E' bene imparare il maggior numero possibile di parole gergali, di abbreviazioni e di simboli per capire al volo i discorsi di quelli che hanno il vostro stesso hobby (che usano e abusano di questo sistema da "iniziati") e per leggere le riviste e i bollettini dei CB e anche dei radioamatori e dei DX club, altrettanto strapieni di sigle e di espressioni gergali.

12